## Slide 1
数字集成电路复习
Guangdong University Of Technology

## Slide 2: 第一章小结
摩尔定律：当价格不变时，半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量每1到2年增加一倍
数字设计的质量评价：成本，完整性和稳定性 (静态)，性能 (动态)，功耗和能耗
集成电路设计制造成本
间接成本（研发费用，生产设备，
营销费用，基础设施等）
成本
固定成本（NRE）
与产品售出数量无关
设计时间、人力消耗
可变成本
与产量成正比
制造，封装，测试
与芯片体积或片面积相关

## Slide 3: 第一章小结
如何分析逻辑门的稳定性：电压传输特性VTC
VTC：输出电压随输入电压的变化。属于静态特性分析
关注5个点：
  VOH：额定高电平
  VOL：额定低电平
  VM：开关阈值，Vin=Vout=VM
  VIH：输入电压为高的最小电压值
  VIL：输入电压为低的最大电压值
  VIH 与 VIL 取点：
V(x)
V(y)
V
OH
V
OL
V
M
V
OH
V
OL
f
V(y)=V(x)
Switching Threshold
Nominal Voltage Levels

## Slide 4: 第一章小结
信号摆幅：VOH-VOL
VIH 与 VIL间的区域为过渡区，电路正常工作时应避开该区域
噪声容限：
噪声波动范围在噪声容限内，
则认为电路工作稳定。
噪声容限越大，电路越稳定。
NMH=VOH-VIH
NML=VIL-VOL

## Slide 5: 第一章小结
传播延时（tp）：信号通过一个电路单元所经过的延时
tpHL: 输入电压上升50%到输出电压下降50%所经历的时间延迟
tpLH: 输入电压下降50%到输出电压上升50%所经历的时间延迟。
tp:
tp的一阶RC 网络等效计算
tp=(tpLH+tpHL)/2
tp = ln (2) t = 0.69 RC

## Slide 6: 第三章小结
PN结原理，正偏导通，反偏截止
多数载流子的扩散以及内建电场导致少数载流子的漂移
PN结耗尽区

## Slide 7: 第三章小结
MOS管工作区
截止区：VGS<VT，ID＝0；
线性区：VDS ≤ VGS－VT（VGD≥VT），漏极电流为
饱和区：VDS > VGS－VT（VGD<VT）
沟道发生夹断现象，MOS管进入饱和区，产生沟道长度调制效应

## Slide 8: 第三章小结
MOS管工作区
速度饱和区：速度饱和时(VDSAT < VGS－VT)，漏极电流ID为

## Slide 9: 第三章小结
MOS管体效应(衬偏效应)：衬底偏置电压VSB影响阈值电压VT
MOS管沟道长度调制效应：饱和状态下，沟道有效长度随VDS的增大而逐渐缩短
MOS管速度饱和效应：短沟道MOS管在高电场影响下，其载流子速度由于散射效应而趋于饱和，导致ID不再随着VDS进一步增大，而是逐渐趋于常数。

## Slide 10: 第三章小结
MOS管手工分析模型
S
D
G
B

## Slide 11: 第三章小结
MOS管等效电阻为过渡区两个端点处电阻值的平均值 (Req=(R1+R2)/2)

## Slide 12: 第三章小结
MOS管本征电容：
  覆盖电容
  沟道电容(栅至沟道的电容)
  PN结电容

## Slide 13: 第三章小结
MOS管覆盖电容(MOS结构电容)：
x
d
x
d
L
d
Polysilicon gate
Top view
Gate-bulk
overlap
Source
n
+
Drain
n
+
W

## Slide 14: 第三章小结
MOS管沟道电容CGC

## Slide 15: 第三章小结
MOS结电容:
底板PN结：源区和衬底。底板结一般是突变结，缓变系数m接近0.5。
侧壁PN结：源区和p+沟道阻挡层。侧壁结一般是缓变结
Bottom
Side wall
Side wall
Channel
Source
N
D
Channel-stop implant
N
A
1
Substrate
N
A
W
x
j
L
S

## Slide 16: 第三章小结
深亚微米MOS管的二阶效应：
阈值电压变化：短沟道效应与DIBL效应
热载流子效应：增加NMOS阈值，降低PMOS阈值
CMOS闩锁效应：寄生的n-p-n-p结构一旦激发会导致Vdd和Vss短路，进而破坏芯片。

## Slide 17: 第四章小结
互联寄生效应
  1. 电路延时增加
  2. 可靠性降低
  3. 性能和功耗降低
引起寄生效应的因素：
  1.寄生电容 - C
  2.寄生电阻 - R
  3.寄生电感 - L

## Slide 18: 第四章小结
导线电容模型
  平行板电容和边缘场电容
  互连线间电容，导线宽度W/导线高度H较大，以平行板电容为主；W/H小于1.5，以边缘场电容为主。
导线电阻
  薄层电阻和接触电阻
  导线趋肤效应：高频电流在导体表面流动，其电流密度随进入导体的深度而呈指数下降。趋肤效应是对宽导线才有的问题。

## Slide 19: 第四章小结
导线电容
  平行板电容和边缘场电容
  互连线间电容，导线宽度W/导线高度H较大，以平行板电容为主；W/H小于1.5，以边缘场电容为主。
导线电阻
  薄层电阻和接触电阻
  导线趋肤效应：高频电流在导体表面流动，其电流密度随进入导体的深度而呈指数下降。趋肤效应是对宽导线才有的问题。
导线电阻改善措施
  先进工艺；优化互联材料(减少线长度，选择低阻材料等)；更多金属互联层。

## Slide 20: 第四章小结
导线模型
  集总RC模型：当一个寄生元件占支配地位或只考虑电路特性的一个方面时，把寄生电容或电阻集总成单个元件。
  使用Elmore延时公式计算集总RC模型的传输延时。
  分布rc线模型：对于无分支RC链，将其分为N段，当N值很大时，集总模型逐渐趋近于分布rc线模型。
  分布rc线模型的两个结论：
    1. 导线延时为导线长度的二次方关系
    2. 分布式rc线延时是集总模型的一半

## Slide 21: 第五章小结
静态CMOS反相器的特点与优势
  1.输出电压摆幅等于电源电压：高低输出电平为Vdd和GND
  好处：噪声容限大。
  2. 无比逻辑：逻辑电平与器件相对尺寸无关
  好处：晶体管可采用最小尺寸
  3. 低输出阻抗：输出阻抗为器件开启时内阻
  好处：驱动能力强，对噪声和干扰不敏感
  4. 高输入电阻：输入阻抗为器件栅极绝缘电阻
  好处：稳态输入电流几乎为0；
  5. 无静态功耗：稳态工作情况下Vdd与地之间不存在电流通路
  好处：稳态时不存在漏电，无静态功耗

## Slide 22: 第五章小结
CMOS反相器电压传输特性VTC
反相器开关阈值VM
若VDD较大， , 期望：r=1 ，此时VM=0.5VDD,噪声容限最大。
可得 PMOS 和 NMOS 的宽度比为3.5。

## Slide 23: 第五章小结
反相器噪声容限：逐段线性近似计算
反相器中点增益g：
V
OH
V
OL
V
in
V
out
V
M
V
IL
V
IH

## Slide 24: 第五章小结
CMOS反相器动态特性
  栅漏电容
  扩散电容（体漏电容）
  连线电容
  扇出的栅电容（栅漏电容和沟道电容）

## Slide 25: 第五章小结
传播延时一阶分析
  反相器RC开关模型

## Slide 26: 第五章小结
减小单个反相器传播延时的设计要求：减小CL，增加W/L（设计反向器内PMOS和NMOS的尺寸比例β），提高电源电压VDD。
β：PMOS和NMOS的W/L比例
以标准设计为例，
点A：tp最小，
r ： 同尺寸下PMOS和NMOS的电阻比
点B：tpHL=tpLH
则 Reqn=Reqp/β=2.4
β最优值=√r = 1.9
tpLH
tpHL
A
B

## Slide 27: 第五章小结
反相器链的延时计算
  第j级
  总延时

## Slide 28: 第五章小结
等效扇出：反相器外部负载与输入电容间的比值 f=Cext/Cg
每个反相器的尺寸相对之前的反相器级均放大相同的倍数f
给定Cg1和CL，最优等效扇出
最小延时 ，F为总等效扇出，F=CL/Cg1
如何确定级数N或者最优扇出系数f
忽略自载 N=ln(F)，每一级等效删除为f=e=2.718
包括自载，数值法求解 f=3.6， 一般取4

## Slide 29: 第五章小结
CMOS反相器功耗构成：
  1. 动态功耗：
  对电容充放电引起的功耗
  2. 状态切换过程中产生的直接通路（短路功耗）
  3. 静态功耗：
    泄露电流导致的功耗（亚阈值导通）